九江萍钢钢铁有限公司

2024年7月阀门项目招标公告

招标编号：JG/ZB/SL2024-SB018

九江萍钢钢铁有限公司拟对以下项目进行公开招标，欢迎符合招标条件的单位踊跃参与投标。

一、招标项目内容、技术要求、招标数量、计划招标时间等

（一）招标项目名称：2024年7月阀门。

（二）标的物现场使用要求：满足招标单位提出的技术要求（详见附件一）。

（三）招标数量：见附件一。

（四）计划招标时间：2024年7月23日前。

（五）报名截止时间：2024年7月16日。

（六）中标后合同签订完成期限：接到中标通知书后25天内。

（七）合同履行期限：双方权利义务履行完毕之日止。

二、资质要求

（一）公司具有独立法人资格。

（二）具有独立法人资格的生产厂家或贸易商（成立满五年以上）。

三、意向投标人提交的资格证明文件（加盖报名单位公章）

（一）资质材料：

1.最新年检有效的企业法人营业执照副本复印件，有特殊行业要求的，也需提供特殊行业运营资质的复印件。

2.法定代表人资格证明（需载明身份证号码）、代理人身份证复印件及法人授权委托书原件（见附件二）。

3.企业介绍，便于对其资质进行审查。

4.投标单位开票信息。

5.银行开户许可证复印件。

6.需提供完整版业绩合同证明至少1份。

（二）提交时间：报名时提交。

（三）提交方式：书面、电子邮件（邮箱地址：jiugang1367@163.com）。

四、投标方式

招标单位对意向投标单位提交的资质材料进行审查，向审查合格单位发出招标邀请函（说明书），接到招标邀请函（说明书）的单位请按招标邀请函（说明书）要求时间交纳相应投标保证金20000元、招标服务费200元。招标结束后，中标单位的投标保证金自动转为履约保证金，不足部分应予以补齐，未中标单位的投标保证金在宣标后十五个工作日内一次性返还（无息）。

五、招标方信息

（一）单位名称：九江萍钢钢铁有限公司。

（二）联系地址：江西省九江市湖口高新产业园区九江萍钢钢铁有限公司设备材料公司；邮编：332500。

（三）联系人：冯工18870212767、何科长18870213317。

（四）电话：0792-6327255。

（五）法务监审部监督电话：0792-6327149，电子邮箱地址：Jgjianshengbu@126.com。

九江萍钢钢铁有限公司设备材料公司

公告时间：2024年7月2日

附件一

| 序号 | 物资名称 | 参考规格型号 | 计量单位 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 耐高温矩形多叶气动阀 | 1100*1500 | 台 | 4 | 详见图纸。 |
| 2 | 耐高温矩形多叶气动阀 | 1800*2000/L415 | 台 | 2 | 翻版和轴材质为310S不锈钢，详见图纸。 |
| 3 | 卸灰阀 | 300*300 | 台 | 5 | 电机功率：1.5kW,外形尺寸：长390mm,宽395mm，高400mm，介质除尘灰，介质入口侧向开长200mm、宽80mm的检查人孔。 |
| 4 | 防爆型星型卸灰阀 | 300*450/3KW | 台 | 4 | 两法兰间长450mm.中心距395mm.均布12-Φ22mm的螺丝孔.介质粉尘.适用温度450度.带防爆电机（取消清灰孔） |
| 5 | 安全阀 | A47H-16C-DN80 | 件 | 1 | 压力等级：0.7-1.0MPa |
| 6 | 安全阀 | A48Y-25C-DN200 | 只 | 1 | 公称通径：DN200，公称压力：2.5MPa，整定压力：1.3MPa，适用温度：350℃，适用介质：水蒸汽、空气,材质：碳钢。 |
| 7 | 安全阀 | A48Y-25C-DN200 | 只 | 1 | 公称通径：DN200，公称压力：2.5MPa，整定压力：1.27MPa，适用温度：350℃，适用介质：水蒸汽、空气,材质：碳钢。 |
| 8 | 蝶阀 | D343W-16P-DN400 | 台 | 3 | 介质：水，温度60℃，L=215 |
| 9 | 手动对夹蝶阀 | D371X-10-DN80 | 件 | 6 | 芯材质1.4529，阀体碳钢内衬胶 |
| 10 | 手动对夹蝶阀 | D371X3-10Q-DN100 | 台 | 10 | 温度≤100℃，阀体长度L=52mm、阀板材质1.4529，阀体衬胶，介质脱硫浆液 |
| 11 | 手动对夹蝶阀 | D371X3-10Q-DN125 | 件 | 6 | 阀板材质1.4529，阀体衬胶 |
| 12 | 手动对夹蝶阀 | D371X3-10Q-DN150 | 件 | 6 | 阀板材质1.4529，阀体衬胶 |
| 13 | 蝶阀 | D373H-10C-DN250 | 台 | 2 | 介质：空气，温度：120，阀体长度：90mm。 |
| 14 | 蝶阀 | D71W-10-DN150 | 件 | 6 | 介质：空气，温度：120，阀体长度：90mm。 |
| 15 | 手动对夹蝶阀 | D71X3-10Q-DN50 | 件 | 6 | 阀板材质1.4529，阀体衬胶 |
| 16 | 手动对夹蝶阀 | D71X3-10Q-DN65 | 件 | 6 | 阀板材质1.4529，阀体衬胶 |
| 17 | 电动蝶阀 | D941X-10C-DN250 | 台 | 2 | 介质：空气，温度：120，阀体长度：90mm。 |
| 18 | 法兰式软密封电动蝶阀(开关型) | D941X-10-DN80 | 台 | 2 | 公称压力1.0mpa,介质温度≤80℃,电压380VAC,材质QT450 |
| 19 | 法兰式软密封电动蝶阀(智能型) | D941X-10-DN80 | 台 | 2 | 公称压力1.0mpa,介质温度≤80℃,电压380VAC,材质QT450 |
| 20 | 防爆电动蝶阀 | D943P-2.5C-DN1200 | 台 | 1 | 介质;煤气，公称压力：0.25MPa，阀长：L=470±3mm，法兰孔中心距：1320mm，法兰厚度26mm，螺栓孔32-Φ30，密封性能：双向硬密封，阀门整体材质Q235B，通径：DN1200mm,介质温度：-29-250℃，带阀门防爆操作箱，压力试验符合GB/T13927-2022中D级标准，电动装置：电机功率4KW，电压380V，防爆等级：ExdIIBT4，,阀杆与蝶板定位销材质均为：合金钢，定位销不少于4个（附带试压压力的合格证明） |
| 21 | 电动蝶阀 | D971F-10C-DN200 | 台 | 10 | 过流介质：污水，温度≤425℃，AC380V |
| 22 | 电动不锈钢对夹式蝶阀 | D971XP-16P-DN100 | 个 | 6 | 工作压力：1.6MPa，阀门介质：水，阀门材质：不锈钢304，安装尺寸：螺栓中心距：180±2mm，厚度：52±2mm，带执行机构，电源：220V，电压：DC24V，开关时间：30s，输出转矩：40～50N.m； |
| 23 | 电动不锈钢对夹式蝶阀 | D971XP-16P-DN80 | 个 | 6 | 工作压力：1.6MPa，阀门介质：水，阀门材质：不锈钢304，安装尺寸螺栓中心距：160±2mm，厚度：46±2mm，带执行机构，电源：220V，电压：DC24V，开关时间：30s，输出转矩：40～50N.m； |
| 24 | 风机启动阀 | DBD-0.5/DN900 | 台 | 1 | 左旋，见图纸 |
| 25 | 对夹式止回阀 | DH77X-16Q-DN125 | 件 | 2 | 球墨铸铁,阀高：70mm±1mm；适用介质：水、油类，适用温度≤80℃ |
| 26 | 对夹式止回阀 | DH77X-16Q-DN65 | 件 | 2 | 球墨铸铁,阀高：46mm±1mm；适用介质：水、油类，适用温度≤80℃ |
| 27 | 对夹式止回阀 | DH77X-16Q-DN80 | 件 | 2 | 球墨铸铁,阀高：65mm±1mm；适用介质：水、油类，适用温度≤80℃ |
| 28 | 底阀 | H42W-16P-DN100 | 件 | 2 | 304不锈钢,阀高：165±2mm；适用介质：水、油类，适用温度≤80℃ |
| 29 | 止回阀 | H44H-40-65 | 件 | 2 | H=290，D=145，温度≤425℃ |
| 30 | 多功能水泵控制阀 | JD745X-25C-DN400 | 台 | 1 | 阀体：WCB,阀杆2Cr13，弹簧：50CrVA,缸套活塞：2Cr13，膜片：丁腈橡胶,介质：净环水、常温，阀长度：1010mm±3mm |
| 31 | 偏心半球阀 | PBQ340Y-10C-DN100 | 台 | 5 | 介质：泥浆水、粗砂，常温，阀长：230mm±1mm |
| 32 | 不锈钢球阀 | Q11F-16P-DN20 | 台 | 15 | / |
| 33 | 球阀 | Q11F-16P-DN40 | 台 | 6 | / |
| 34 | 高温球阀 | Q11PPL-16P/DN15 | 只 | 30 | 介质：水、蒸汽，压力：1.6MPa，要求耐高温230℃。 |
| 35 | 高温球阀 | Q11PPL-16P/DN50 | 只 | 10 | 介质：蒸汽，压力：1.6MPa，耐高温≤425℃ |
| 36 | 不锈钢球阀 | Q341M-25P/DN100 | 只 | 4 | 介质:水蒸汽,温度:250℃，阀体阀芯304不锈钢，通径100mm,压力2.5MPa |
| 37 | 球阀 | Q41F-25P-DN50 | 台 | 18 | 长度:200±2mm;介质:水;公称压力:2.5MPa;公称直径:50mm;适应温度：≤150℃ |
| 38 | 气动球阀 | Q641F-16P-DN50 | 台 | 5 | 用于蒸汽管道，要求耐高温425℃。阀长200mm。配套气管、三联体、电磁阀。电磁阀型号4V310-08,AC220V,三联体型号AC2000-02。 |
| 39 | 电动球阀 | Q941F-16C-DN50 | 台 | 4 | 密封面材质(0):聚四氟乙烯;阀芯材质(0):2Cr13;阀体材质(0):碳钢;阀杆材质(0):2Cr13,含电动装置，电压：380V,通径:DN50,压力:1.6MPa,长度：200mm±5mm,温度:60℃,介质:浊环水 |
| 40 | 电动调节阀 | Z941H-40-DN50 | 个 | 1 | 公称压力：4MPa，通径：50mm，阀长：250±2mm，中心距：125±2mm，4孔，介质：水、蒸汽，温度：≤450℃，输入信号：4-20mA，反馈信号：4-20mA，远控0-100%调节反馈，供电电源：380V,50Hz，电机功率：0.37kW，转速：24r/min，转矩：150N/m，防护等级：IP67； |
| 41 | 电动闸阀 | Z941H-64C-DN80 | 只 | 2 | 介质：水蒸汽，温度：230℃，压力6.4MPa,通径：80mm,阀长310mm，电机电压380V，阀体铸钢。 |
| 42 | 电动调节阀 | ZDLJP-40K | 台 | 1 | 管道直径:DN40mm,法兰4个螺孔平均分布,工作电压:AC220V±5%,输入输出方式:4~20mA, 工作行程:25mm,流量特性:%,管道公称压力:4Mpa,工作温度:-20~200℃, 阀长:235mm±3mm,阀座/阀芯材质:1Cr18Ni9Ti,阀体材质:WCB |
| 43 | 电动角行程阀 | ZDRW-6K/DN450 | 台 | 1 | 介质：空气,公称压力：0.6MPa,通径450mm,无法兰,阀长100mm,工作温度：-40～250℃,额定转角：70°,阀体材质：ZG230-450,阀芯、阀座材质：ZG230-450,配电子执行机构：型号：381RSC-50,电源：AC220V、50Hz,额定输出力矩：500N.m,最大转角：90°,输入信号：4～20mAC；要求阀杆整体结构。 |
| 44 | 气动三通球阀 | ZSHT-40P-40 | 件 | 6 | 不锈钢304 |
| 45 | 气动活塞切断阀 | ZSPQ-40k/DN200 | 台 | 4 | 阀体材料：ZG1Cr18Ni9Ti,阀芯.阀座材料：1Cr18Ni9,公称通径：200*216mm,阀长555mm，孔数12个，公称压力：4.0MPa.工作介质：氧气。执行机构气源管路通经为DN15，所有气管连接管接头为G1/2，执行机构结构顶部有回弹弹簧机构。 |
| 46 | 止回阀 | H44H-40/DN250 | 只 | 2.00 | 介质:饱和蒸汽水，温度:425℃，压力:4.0MPa,通径:250mm，阀体铸钢 |
| 47 | 电动闸阀 | Z941H-40C-DN250 | 只 | 2.00 | 介质:饱和蒸汽水，温度:425℃，压力:4.0MPa,通径:250mm,阀长:650±5mm，电机电压380V，阀体铸钢，含法兰。 |
| 48 | 闸阀 | Z41H-40C-DN250 | 只 | 2.00 | 介质:饱和蒸汽水，温度:425℃，压力:4.0MPa,通径:250mm,阀长:650±5mm，电机电压380V，阀体铸钢，含法兰。 |

附件二

授权委托书

九江萍钢钢铁有限公司：

______________________是中华人民共和国合法企业，法定地址：______________________。（必填）

法定代表人________特授权_______代表我公司全权办理与贵公司的业务（2024年7月阀门招标项目），包括但不限于投标、签订合同、领取合同款、收货、退换货、质量异议处理等事项，并签署全部的有关文件、协议及合同，同时往来文件通过该邮箱（邮箱号：必填）接收、发送。

我公司对被授权人在办理上述事项过程中签署的一切文件均予以认可，并承担相应的法律责任，本授权书有效期：________年_____月_____日至_____年_____月____日（必填）。

在撤销授权的书面通知之前，本授权书一直有效，被授权人签署的所有文件（在授权书有效期内签署的）不因授权的撤销而失效。

被授权人签字：_________      授权人(签章或签字)：______

身份证号：_____________      身份证号：________________

职　　务：_____________      职　　务：_（不能填法人）_

电　　话：__________ __      电　　话：________________

单位名称： (公司公章)

签署时间：（必填）

授权人身份证（正、反面）：     被授权人身份证（正、反面）：